$(h1ii46$)$(kurz9Trennwandsystem Typ HT 13-FB (flächenbündig)

in den Varianten:

- HT 13-FB/N = Profile EV1 eloxiert
- HT 13-FB/P = Profile farbig pulverbeschichtet

der Firma Holzheier Trennwandbau
Sandstraße 9 D
16515 Oranienburg (OT Zehlendorf)
Telefon: 033053-90180

Telefax:  033053-70484
holzheier-trennwandbau@email.de

http://www.holzheier-trennwandbau.com

Eigenschaften:

Geeignet für den Einsatz in Nassräumen, widerstandsfähig gegen Beschädigungen

und pflegeleicht. Frontwand absolut flächenbündig.

Höhe:
2000 mm  einschl. 150 mm Bodenfreiheit .

Weitere Höhen sind auf Anfrage möglich.

Konstruktion

Wände:

13 mm starke HPL-Vollkernplatte. Alle sichtbaren Kanten sind verletzungssicher gerundet.

Alle Ecken im Radius von 10 mm abgerundet.

Profile:

Alle Profile aus Aluminium . Verwindungssteife Kopfprofile als Stabilisator (55/30mm)

In ovaler Ausführung über der Türfront. Die Mauer- und Trennwandanschlüsse erfolgen

durch U-Profile zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Füße:

Gabelfuß aus Aluminium (Ø 18 mm) stufenlos höhenverstellbar in Frontwand montiert.

Trittfeste korrosionsfreie Abdeckrosette aus Aluminium oder aus farblich abgestimmten

Nylon. Abdeckrosette lässt sich zum Reinigen anheben.

Türen:

Material und Bauweise wie Wände, absolut flächenbündig.

Bänder:
3 kräftige 2-Rollen-Kantenbänder (Ø 20 mm) aus Aluminium naturfarbig eloxiert

oder farbig pulverbeschichtet, ein Band als Federband ausgebildet zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür. Bei Bedarf 3-Rollen-Kantenbänder möglich..

Verriegelung:

Überwurfverriegelung aus Nylon (Standard), Aluminium naturfarbig eloxiert oder Edelstahl

mit Frei-/Besetztanzeige, Türknöpfe und Riegeloliven

Farben:
Wand- und Türfarben gemäß Farbkarte - Hersteller.

Stand: August 2011

Änderungen vorbehalten